Увлажнители воздуха DanVex

Промышленные увлажнители. Серия HUM-S

| DanVex HUM-3S/6S DanVex HUM-9S/12S DanVex HUM-15S/18S |  | Ультразвуковые увлажнители DanVex HUM-S Промышленные ультразвуковые увлажнители воздуха DanVex работают на основе высокочастотного распыления воды. Установка способна поддерживать уровень влажности вплоть до 100%. Температура получаемого «тумана», зависит от температуры подаваемой воды. Увлажнители DanVex серии HUM-S оснащены электронной панелью управления. Контроль уровня влажности осуществляется с помощью выносного гигростата. Увлажнение воздуха в помещении происходит за счет ультразвукового распыления воды в корпусе увлажнителя и перемещения частиц воды по паропроводу с помощью потока воздуха, создаваемого встроенным вентилятором. Увлажнитель имеет автоматический режим работы. При достижении заданной влажности увлажнитель отключается и переходит в режим контроля влажности. При уменьшении влажности более чем на 2% от установленной, увлажнитель включается и происходит увлажнение. Увлажнители DanVex предназначены для размещения непосредственно в обслуживаемом помещении на полу. Допускается так же размещение на стене с использованием выносных кронштейнов (не поставляются). Преимущества Мгновенная готовность к работе. Низкое энергопотребление Низкая стоимость эксплуатации. Низкая стоимость обслуживания. Высокая пожаробезопасность из-за отсутствия нагревательных элементов Малый размер водяных частиц способствует быстрому поглощению воздухом Простота установки и обслуживания Современный и практичный дизайн Отличные показатели по регулированию подачи пара. Равномерная подача пара. Компактные размеры. Безопасная температура пара. Применение мебельное производство типографии текстильное и кожевенное производства выращивание грибов хранилища овощей и фруктов зимние сады, оранжереи и теплицы Комплектация увлажнитель ультразвуковой фильтр очистки воды выносной гигростат |
| --- | --- | --- |

| Характеристики | HUM-3S | HUM-6S | HUM-9S | HUM-12S | HUM-15S | HUM-18S | HUM-24S | HUM-48S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увлажнение | 3 л/час (72 л/сут) | 6л/час (144 л/сут) | 9л/час (216 л/сут) | 12л/час (288 л/сут) | 15л/час (360 л/сут) | 18л/час (432 л/сут) | 24л/час (576л/сут) | 48л/час (1152л/сут) |
| Темп. диапазон | от 5°C до +38°C |
| Диапазон увлажн. | от 0% до 100% |
| Выход воздуха | 180 м3/ч | 180 м3/ч | 280 м3/ч | 280 м3/ч | 300 м3/ч | 400 м3/ч | 480 м3/ч | 960 м3/ч |
| Электропитание, В/Гц | 230/1~/50 | 400/3~/50 |
| Потребл.мощность | 0.3 кВт | 0.6 кВт | 0.9 кВт | 1.2 кВт | 1.5 кВт | 1.8 кВт | 2.5 кВт | 4.8 кВт |
| Габариты,(в/д/ш), мм | 600/330/495 | 640/550/500 | 700/500/600 | 750/650/640 | 860/850/820 |
| Вес | 25 кг | 29 кг | 35 кг | 39 кг | 42 кг | 45 кг | 52 кг | 100 кг |